## Slide 1
펜 잡기 Sim2Real 프로젝트
로봇프로젝트 중간발표 | 2025.12.29

## Slide 2
목차
1. 프로젝트 개요
2. 시스템 아키텍처
3. Phase 1: 로봇 시스템 구축 (12/9~12/12)
4. Phase 2: 시뮬레이션 환경 구축 (12/12~12/17)
5. Phase 3: 강화학습 환경 발전 (12/17~12/24)
6. Phase 4: Sim2Real 파이프라인 (12/22~12/27)
7. 주요 기술적 도전과 해결
8. 현재 결과 및 향후 계획

## Slide 3
1. 프로젝트 개요
목표: 로봇이 책상 위의 펜을 인식하고 잡아서 글쓰기 자세로 만들기
핵심 기술:
강화학습 (RL): Isaac Lab 기반 시뮬레이션 학습
Sim2Real Transfer: 시뮬레이션 → 실제 로봇 정책 전이
비전 시스템: YOLO + RealSense 기반 펜 감지
하드웨어:
로봇팔: Doosan E0509 (6축)
그리퍼: Robotis RH-P12-RN-A
카메라: Intel RealSense D455F

## Slide 4
2. 시스템 아키텍처 (3개 레포 구조)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 펜 잡기 Sim2Real 프로젝트 │ ├─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────┤ │ e0509_gripper_ │ CoWriteBotRL │ sim2real │ │ description │ │ │ ├─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┤ │ • ROS2 로봇 패키지 │ • Isaac Lab RL 환경 │ • YOLO 펜 감지 │ │ • URDF/XACRO │ • 강화학습 환경 │ • Hand-Eye Calibration │ │ • 그리퍼 제어 │ • 학습 스크립트 │ • Jacobian IK │ │ • Digital Twin │ • V1~V7 환경 진화 │ • 정책 실행 파이프라인 │ ├─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┤ │ ROS2 Humble │ Isaac Sim 4.5 │ ROS2 + PyTorch │ └─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────┘

## Slide 5
3. Phase 1: 로봇 시스템 구축 (12/9~12/12)
날짜 | 작업 | 설명
12/9 | 초기 통합 | E0509 + RH-P12-RN-A 그리퍼 URDF 결합
12/9 | Gazebo 지원 | Ignition Gazebo 6 시뮬레이션 추가
12/10 | Docker 설치 | Doosan Virtual Mode 에뮬레이터
12/12 | 실제 그리퍼 제어 | Tool Flange Serial + Modbus RTU

## Slide 6
Phase 1: 기술적 성과
ros2_control 기반 조인트 제어:
Doosan 로봇 SDK와 ROS2 통합
Virtual Mode와 Real Mode 지원
그리퍼 통신 구현:
Tool Flange Serial 포트 활용
Modbus RTU 프로토콜 직접 구현
Baudrate: 57600, 8N1
Stroke 제어: 0(열림) ~ 700(닫힘)
ROS2 서비스 인터페이스:
/gripper/open, /gripper/close 서비스
/gripper/position_cmd 토픽

## Slide 7
4. Phase 2: 시뮬레이션 환경 구축 (12/12~12/17)
날짜 | 작업 | 설명
12/12 | Isaac Lab 환경 | pen_grasp_rl 패키지 생성
12/15 | Digital Twin | 실제 로봇 → Isaac Sim 동기화
12/17 | Direct 환경 | 단계별 상태 머신 구현
12/17 | 보상 설계 | 거리/정렬/진행 보상 구조

## Slide 8
Phase 2: Direct 환경 상태 머신
초기 버전 (V1): ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │ APPROACH │ → │ ALIGN │ → │ GRASP │ → │ SUCCESS! │ │ (접근) │ │ (정렬) │ │ (잡기) │ │ │ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ │ │ │ ▼ ▼ ▼ 거리 < 10cm dot < -0.8 거리 < 2cm & dot < -0.9 USD 모델: • e0509_gripper_isaac.usd (로봇) • pen.usd (펜 모델) 학습 설정: • PPO (RSL-RL) • 4096 병렬 환경 • Actor/Critic: [256, 256, 128]

## Slide 9
5. Phase 3: 강화학습 환경 발전 (12/17~12/24)
핵심 전환: Joint Space → Task Space 제어
문제점 발견:
Joint Space 제어의 한계
관절 공간에서 학습 → Sim2Real 전이 어려움
로봇 기구학적 특성에 과적합
해결책: IK 환경 도입 (12/18)
Task Space (3DoF 위치) 제어로 전환
RL이 TCP 위치 변화량(delta)을 출력
Inverse Kinematics로 관절 각도 계산
로봇에 독립적인 정책 학습 가능

## Slide 10
Phase 3: IK 환경 버전 진화
버전 | 날짜 | 핵심 변경
IK V1 | 12/18 | Task Space Control 도입
IK V2 | 12/18 | ALIGN 단계 추가, 펜 캡 위치 기준
IK V3 | 12/19 | 펜 축 기준 접근, 충돌 감지
IK V4 | 12/19 | Hybrid RL + TCP, 펜 각도 랜덤화 (±30°)
IK V5 | 12/22 | TCP 버그 수정, Curriculum Learning
IK V6 | 12/23 | 3DoF 위치 제어 + 자동 자세 정렬
IK V7 | 12/24 | APPROACH Only - Sim2Real Ready

## Slide 11
IK V7: Sim2Real 최적화 설계
핵심 철학: "Simple is Best" ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 기존 (V1~V6): │ │ APPROACH → ALIGN → DESCEND → GRASP → LIFT → SUCCESS │ │ ↓ 간소화 │ │ V7: │ │ APPROACH (접근만) → 그리퍼 닫기 (조건부, 하드코딩) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 왜 간소화? 1. Sim2Real Gap 최소화: 복잡한 상태 머신 → 전이 어려움 2. 그리퍼 동작 분리: RL은 접근만, 그리퍼는 거리 조건부 닫기 3. 학습 안정성: 단순한 목표 → 빠른 수렴 관찰 공간 (15차원): • TCP 위치 (3D) + 펜 캡 위치 (3D) + 상대 위치 (3D) • 그리퍼 Z축 (3D) + 펜 Z축 (3D) 액션 공간 (3차원): • TCP delta position (x, y, z)

## Slide 12
6. Phase 4: Sim2Real 파이프라인 (12/22~12/27)
┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │ RealSense │ → │ YOLO 펜감지 │ → │ 좌표 변환 │ │ D455F │ │ Segmentation │ │ Cam→Robot │ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ │ ▼ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │ 그리퍼 닫기 │ ← │ Jacobian IK │ ← │ RL 정책 │ │ │ │ (DLS 방식) │ │ (PyTorch) │ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ 핵심 컴포넌트: 1. YOLO 펜 감지: YOLOv8 Segmentation → 펜 캡/팁 위치 추출 2. Hand-Eye Calibration: Eye-to-Hand, ArUco 마커 기반 3. Jacobian IK: Damped Least Squares (DLS) 방식

## Slide 13
7. 주요 기술적 도전과 해결
도전 | 문제 | 해결
그리퍼 통신 | Doosan SDK에 그리퍼 제어 없음 | Tool Flange Serial + Modbus RTU 직접 구현
Digital Twin | ROS2 (Py3.10) ↔ Isaac (Py3.11) | 파일 기반 통신 (JSON)
Sim2Real Gap | 복잡한 상태 머신 전이 실패 | V7: APPROACH Only 간소화
Joint 과적합 | 관절 공간 학습의 한계 | Task Space (IK) 제어 전환

## Slide 14
8. 현재 결과
학습 결과 (V7, 100k iterations):
병렬 환경 수: 4096
학습 시간: ~6시간
Mean Reward: 수렴
성공률 (시뮬레이션): ~90%+
Sim2Real 테스트 현황:
YOLO 펜 감지: 성공
Hand-Eye Calibration: 성공
좌표 변환: 성공
로봇 접근 동작: 진행 중

## Slide 15
향후 계획
단기 (1~2주):
Sim2Real 테스트 완료: 실제 로봇에서 펜 잡기 성공
그리퍼 타이밍 최적화: 접근 거리 기반 그리퍼 닫기
중기 (1달):
다양한 펜 위치/각도: Domain Randomization 강화
글쓰기 동작 추가: 펜 잡기 → 글쓰기 자세 전환
장기:
End-to-End 비전 정책: 카메라 이미지 → 동작 직접 학습
실제 글쓰기 작업: 획 단위 제어

## Slide 16
프로젝트 타임라인 요약
12/9 ─────────── 12/12 ─────────── 12/17 ─────────── 12/24 ─────────── 12/27 │ │ │ │ │ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 로봇 시스템 그리퍼 제어 Isaac Lab IK V7 Sim2Real 구축 완성 환경 구축 완성 파이프라인 핵심 성과: 1. 3개 레포 아키텍처 → 역할별 분리로 효율적 개발 2. IK 기반 제어 → Sim2Real 전이 최적화 3. V7 환경 → 단순화된 접근 전략으로 안정적 학습 4. 완전한 파이프라인 → 감지 → 정책 → IK → 제어

## Slide 17
Q&A
감사합니다